VY_52_INOVACE_02_23

Základní vzdělávání – Člověk a příroda – Fyzika

Název materiálu – Polohová – pohybová energie

Anotace – pracovní list k procvičení výpočtu polohové – pohybové energie

Autor - Mgr.  Ing. Leon Vašinka

Jazyk - čeština

Očekávaný výstup – žák vypočítá pohybovou a polohovou energii tělesa, označí fyzikální

veličiny

Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Klíčová slova – Transformace energie, značení fyzikálních veličin.

Fyzika

Druh učebního materiálu – pracovní list

Druh interaktivity - aktivita

Cílová skupina - žák

Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina - 12 – 15 let

Celková velikost -  97 kB

Polohová – pohybová energie

- Vypočti jakou rychlostí dopadne kámen o hmotnosti 4 kg z výšky 6 m na zem.

m

240 = 0,5 × 4 × v2

240 = 2 × v2

v2  = 120

v = 10,

95 m/s

- Auto o hmotnosti 1,35 t    jede rychlostí 60 km/hod . Vypočti jeho energii.

m

- Vypočti do jaké výšky vyletí střela svisle vzhůru  o hmotnosti 0,3 Kg , její počáteční rychlost je 50 km/h.

Řešení:

- Vypočti jakou rychlostí dopadne kámen o hmotnosti 4 Kg z výšky 6 m na zem.

m = 4 kg

h = 6 m

Ep = m × g  × h

Ep = 4 × 10  × 6

Ep = 240 J

Ep => Ek

Ek = 0,5 × m × v2

240 = 0,5 × 4 × v2

240 = 2 × v2

v2  = 120

v = 10, 95 m/s

- Auto o hmotnosti 1,35 t    jede rychlostí 60 km/hod . Vypočti jeho energii.

m = 1350 kg

v = 60 km/h = 16,7 m/s

Ek = 0,5 × 1350 × 16,72

Ek = 0,5 × 1350 × 278

Ek = 187 650 J

- Vypočti do jaké výšky vyletí střela svisle vzhůru  o hmotnosti 0,3 Kg , její počáteční rychlost je 50 km/h.

m = 0,3 kg

v = 50 km/h = 13,9 m/s

Ek = 0,5 × 0,3 × 13,92

Ek = 0,5 × 0,3 × 193

Ek = 28,95 J

Ek => Ep

Ep = m × g  × h

28,95 = 0,3 × 10  × h

28,95 = 3×h

h = 9,65 m