VY_32_INOVACE_06_01

Základní vzdělávání – Člověk a příroda – Fyzika

Název materiálu:   Pascalův zákon

Anotace – prezentace slouží k osvojení učiva „Vznik tlaku v kapalině - Pascalův zákon, označení fyzikální veličiny a vypočtení hodnoty tlaku“.  Žáci označí fyzikální veličinu, určí základní jednotku a vypočtou hodnotu tlaku.

Autor - Mgr.  Ing. Leon Vašinka

Jazyk - čeština

Očekávaný výstup – žák označí fyzikální veličinu, vysvětlí vznik tlaku v kapalině.

Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Klíčová slova – Fyzika. Tlak v kapalině. Pascalův zákon.

Druh učebního materiálu – prezentace

Druh interaktivity - aktivita

Cílová skupina - žák

Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina - 12 – 15 let

Celková velikost -  204 kB

# Tlak v kapalině - Pascalův zákon

Tlak = síla : plocha na kterou síla působí

Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na povrch kapaliny, je v každém místě stejně velký, a to ve všech směrech. Důkazem je voda stříkající na všechny strany stejně.

1 Pa je tlak vyvolaný silou 1N, která rovnoměrně působí na plochu 1m2

K měření tlaku se požívá manometr. Manometr je vyroben z kovové tenkostěnné trubice, která se působením tlaku deformuje. Na trubici je převod s ručičkou, která zobrazuje hodnotu tlaku na stupnici měřidla.

Obrázky manometrů jsou použity ze zdroje: http://cs.wikipedia.org

Pro určení rozdílu tlaků ve dvou místech se používá U trubice.

Je to skleněná trubice ve které je kapalina. Ta je při stejném tlaku na obou koncích ve stejné výšce, ale při různém tlaku se hladiny vychýlí o určitou výšku „h“ Rozdíl výšek hladin určuje rozdíl tlaku Δh.

| Název fyz. veličiny | Značka fyz. veličiny | Základní jednotka | Základní jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| síla | F | [N] | Newton (čti Ňútn) |
| plocha | S | [m2] | metr čtvereční |

1 kPa(kilo pascal) =  1 000 Pa			1 MPa (mega pascal)= 1 000 000 Pa

1 hPa(hekto pascal) =  100 Pa

# Text boxes

p = F : S [Pa] (čti paskalů)

F

p

Δh

síla F

tlak p

plocha S