VY_32_INOVACE_06_01

Základní vzdělávání – Člověk a příroda – Fyzika

Název materiálu:  U-trubice ( PL )

Anotace – pracovní list slouží k procvičení učiva „U-trubice“.  Žáci označí fyzikální veličinu, popíší vznik tlaku, určí základní jednotku a vypočtou hodnotu tlaku, vysvětlí použití U-trubice.

Autor - Mgr.  Ing. Leon Vašinka

Jazyk - čeština

Očekávaný výstup – žák označí fyzikální veličinu, vysvětlí vznik tlaku v kapalině. Vypočte jeho velikost. Vysvětlí měření tlaku.

Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Klíčová slova – Fyzika. Tlak v kapalině. Hydrostatický tlak.  Hustota látky. U-trubice

Druh učebního materiálu – pracovní list

Druh interaktivity - aktivita

Cílová skupina - žák

Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina - 12 – 15 let

Celková velikost -  163 kB

Doplň odpovědi:

- Hydrostatický tlak je způsoben  –  tíhou kapaliny (gravitační pole Země působí na částice kapaliny).

- Pro měření tlaku používáme   - manometr, U-trubici

- U-trubice se používá:

  - jako manometr ( k určení rozdílů tlaků)

  - k určení hustoty neznámé kapaliny

- Popiš princip  kovového manometru:

Manometr je vyroben z kovové tenkostěnné trubice, která se působením tlaku deformuje. Na trubici je převod s ručičkou, která zobrazuje hodnotu tlaku na stupnici měřidla.

Obrázky manometrů jsou použity ze zdroje:

http://cs.wikipedia.org

- Napiš vzorec pro určení rozdílů tlaků pomocí U-trubice

Δph = Δh × ρ× g

- Označ správnou odpověď.  Rozdíl výšek hladin U-trubice značíme:

  - Δh			(správná odpověď)

  - ρ

  - g

  - Δph

- Označ tvrzení, které neplatí:

Chceme-li určit hustotu neznámé kapaliny v U-trubici:

  - nemusíme znát hustotu žádné kapaliny (správná odpověď)

  - kapaliny se nesmí mísit

  - na oba koce U-trubice působí stejný tlak (např. atmosférický)

  - K  dosažení rovnováhy tlaku na rozhraní mezi kapalinami v U-trubice je nutná rozdílná výška hladin, protože každá má jinou hustotu.

Řešení:

- Hydrostatický tlak je způsoben  – tíhou kapaliny (gravitační pole Země působí na částice kapaliny).

- Pro měření tlaku používáme   - manometr, U-trubici

- U-trubice se používá:

  - jako manometr ( k určení rozdílů tlaků)

  - k určení hustoty neznámé kapaliny

- Popiš princip  kovového manometru:

Manometr je vyroben z kovové tenkostěnné trubice, která se působením tlaku deformuje. Na trubici je převod s ručičkou, která zobrazuje hodnotu tlaku na stupnici měřidla.

Obrázky manometrů jsou použity ze zdroje:

http://cs.wikipedia.org

- Napiš vzorec pro určení rozdílů tlaků pomocí U-trubice

Δph = Δh × ρ× g

- Označ správnou odpověď.  Rozdíl výšek hladin U-trubice značíme:

  - Δh			(správná odpověď)

  - ρ

  - g

  - Δph

- Označ tvrzení, které neplatí:

Chceme-li určit hustotu neznámé kapaliny v U-trubici:

  - nemusíme znát hustotu žádné kapaliny (správná odpověď- tvrzení neplatí)

  - kapaliny se nesmí mísit

  - na oba koce U-trubice působí stejný tlak (např. atmosférický)

  - K  dosažení rovnováhy  tlaku na rozhraní mezi kapalinami v U-trubice je nutná rozdílná výška hladin, protože každá má jinou hustotu